Малогабаритное устройство подавления сотового телефона

«Скорпион-Интеллект»

Памятка по эксплуатации

Назначение:

Подавление в ближней зоне работы сотового телефона стандарта GSM  900/1800 МГц с целью предотвращения возможной утечки информации.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА:

- Изделие «Скорпион-Интеллект »;

- 8 аккумуляторов 80ААКС (установлены в изделие)

- Зарядное устройство (ЗУ);

- Памятка по эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Дальность подавления сотового телефона стандарта GSM  900/1800 МГц  -  7-15 м.

- Включение помехи постоянное или автоматическое при обнаружении в контролируемой зоне излучений сотового телефона стандарта GSM.

- Длительность непрерывной работы в режиме излучения не менее 3 час.

- Автоматический режим более экономичный и длительность работы зависит от интенсивности срабатываний, при этом в дежурном режиме (без срабатываний) длительность работы от заряженных аккумуляторов составляет до 30 суток.

- Питание от аккумуляторов 8 х 80ААКС.

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

- Для работы в режиме постоянного излучения помехи установите переключатель, расположенный на задней стенке изделия, в правое положение (красная точка). Для работы в автоматическом режиме установите переключатель в левое положение (белая точка)

Примечание: Режим постоянного включения помехи рекомендуется включать в случаях использования изделия в местах приближенных к базовым станциям, когда мощность передатчика сотового телефона автоматически уменьшается и, соответственно, уменьшается дальность его обнаружения.

- Для включения изделия переведите включатель питания, расположенный на боковой стенке изделия, в положение «включено» (белая точка).

- При этом загорится зеленый светодиод «ПД», что свидетельствует о нормальной работе изделия.

- Отдельно расположенный красный светодиод, индицирует излучение помехового сигнала и в режиме постоянного включения горит все время, а в автоматическом режиме только при включении режима подавления в случае обнаружения излучения сотового телефона.

- Расположите изделие примерно в центре защищаемой зоны.

- Лучший эффект достигается при вертикальном расположении изделия.

- По окончании работы выключите изделие.

- Если при включении изделия или в процессе работы загорится красный светодиод «БАТ», необходимо произвести зарядку аккумуляторов.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ:

- Выключите изделие.

- Подключите штекер зарядного устройства к разъему изделия.

- Установите зарядное устройство в сетевую розетку (220 В).

- При этом должен загореться светодиод на корпусе ЗУ, свидетельствующий о заряде аккумуляторов.

- Время полного заряда аккумуляторов типа 80ААКС составляет 11 час.

- При использовании аккумуляторов другого типа время заряда в часах можно ориентировочно определить умножив емкость аккумуляторов в «А-ч» на 14.

ВНИМАНИЕ: При включенном изделии заряда аккумуляторов не происходит.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ:

Изделие «Скорпион-Интеллект» заводской № __б\№___ соответствует требованиям ТУ и признано годным к эксплуатации.