ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«Самарское государственно предприятие вычислительной техники и информатики»

(ФГУП «СГП ВТИ»)

443090 г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 44 офис 414 тел/факс (8-846) 224-42-70, 224-28-54, 224-10-39

www.sgpvti.ru, E-mail: info@sgpvti.ru, spvti@samara.ru

№1/385 от «20» октября 2005 года

Уважаемый Виктор Евгеньевич!

Благодарю Вас за возможность испытать изделие в реальных условиях города Самары.

Исходные данные:

- В Самаре активно действуют сотовые операторы стандарта GSM (900, 1800):

- «Мегафон-Поволжье» (100% территории, большая плотность размещения базовых станций);

- «СМАРТС» (местный региональный оператор, то же 100% территории);

- «МТС» (на стадии активного развития);

- «Билайн» (старейший, но не самый крупный оператор Самары);

2. «Билайн», так же предоставляет услуги в стандарте DAMPS, но количество абонентов невелико и постоянно снижается.

3. Подразделение ОАО «Волгателеком» предоставляет услуги в частотном диапазоне NMT-450 (стандарта CDMA система «СТРИЖ»). Количество абонентов так же незначительно.

5. Испытания производились с использованием радиотелефонов: Siemens CX65, M55; Nokia 7210, 6230; Motorola C380.

- на открытом пространстве (плоская крыша 5 этажного здания размером 60 х 18 метров);

Результаты испытания

- На телефонной трубке стандарта AMPS, NMT-450 изделия блокирующего влияния не оказывали в связи с тем, что изделия не предназначены для данного диапазона.

- На открытом пространстве (крыша здания) радиус зоны блокирования снижается до 5 метров, т.к. уровень сигнала от базовой станции был значителен. В то же время в помещениях этого же здания радиус зоны блокирования увеличился до 30 метров.

- Оптимальным размещением изделий в концертном зале было их размещение на двух противоположных балконах с осветительной аппаратурой, расположенных по бокам сцены. Антенны размещались горизонтально. Вертикальное размещение антенны снижало эффективность подавления, видимо из-за переотражений расположенной вертикально осветительной арматуры. При указанном размещении подавление был полным, включая балконы, а так же подходы к залу на расстоянии 1-3 метра.

- Из-за организационно-технических трудностей испытания с размещением антенны на люстре в центре зала не проводились.

- Проблемы при размещении изделий в других частях зала были следующие:

- отсутствие вблизи электропитания и сложности его проведения по противопожарным причинам;

- сложности с маскировкой антенн и изделий, которые потребуют некоторого изменения и реконструкции интерьера зала;

- психологические проблемы у зрителей, когда они узнают (а это рано или поздно случится), что подвергаются какому-то облучению;

- в радиусе 2-3 метров от изделий  слышится отвлекающий шум вентиляторов.

6. Эффективность работы изделий и даже сама возможность размещения их в конкретном месте зависит от следующих основных факторов:

- расстояние до ближайшей базовой станции стандарта GSM (в нашем случае это приблизительно 500-700 метров);

- наличие в зоне блокирования и вблизи нее предприятий, учреждений, кабинетов должностных лиц, на технические средства которых, могут влиять изделия. Нам было отказано в испытании в другом концертном зале в связи с близостью узла связи одного из подразделений Минобороны;

Дополнительные сведения.

- Блокирование трубок стандарта GSM наступило при превышении уровня помехи над сигналом не менее 10 дБм.

- Измерения проводились приборами GSP-810, C4-27, DP-3, П6-23, а так же сотовыми телефонами с использованием «Net Monitor».

- Использование изделий упростилось бы, если бы они были конструктивно размещены в одном корпусе если требуется подавление в 2 и более диапазонах.

- Наверняка была бы востребована встроенная система дистанционного управления изделием по радиоканалу или просто по проводам (хотя бы включение-выключение).

- Было бы неплохо обеспечить более эффективное охлаждение приборов. При испытаниях температура изделий поднималась до ~ 60 С.

Надеемся, что наши данные и пожелания будут Вам полезны.

Главный инженер ФГУП «СГП ВТИ»                                                        А.В. Шубочкин